Výsledky sledování indikátoru:

„NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM“

v mikroregionu „Drahanská vrchovina“

za rok 2013

Vydala:                správní rada mikroregionu

Zpracoval:    	     Mgr. František Vlk

Příprava k tisku:  Dana Křížová

Luleč :                 srpen 2014

Úvod

Způsob nakládání s komunálním odpadem je základním indikátorem udržitelného hospodaření se surovinami v obci, v tomto případě v mikroregionu „Drahanská vrchovina“.

Indikátor zprostředkovaně prezentuje ochotu a uvědomění občanů i místní správy měnit své chování ve vztahu k životnímu prostředí.

Cílem udržitelné obce, respektive mikroregionu, musí být na prvním místě předcházení vzniku odpadů a na druhém místě postupné zvyšování podílu odpadů, které jsou materiálově využity.

Indikátor „Nakládání s komunálním odpadem“ v první řadě stanovuje celkové množství komunálního odpadu na obyvatele obce či mikroregionu v kg za jeden rok.

V další fázi stanovuje způsob nakládání s komunálními odpady. Různé způsoby nakládání s odpadem (odstranění odpadu skládkováním, energetické využití – spalování a materiálové využití odpadu jsou definovány v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění).

Za vytříděné složky odpadu jsou považovány následující látky:

papír, plast směsný, PET lahve, sklo bílé i barevné, nápojový kartón (kompozitní odpady), kovy, nebezpečný odpad, biologický odpad, elektrošrot, baterie, stavební a velkoobjemový odpad.

Doporučená frekvence sledování indikátoru je jednou za kalendářní rok.

Nakládání s odpady

Obce mikroregionu „Drahanská vrchovina“ využívají pro likvidaci odpadu služeb společnosti RESPONO, a. s. Tato společnost vybudovala a provozuje od roku 1994 skládku komunálních odpadů skupiny S-003 v Kozlanech, okr. Vyškov, která plně odpovídá západoevropskému standardu.

Skládka je komplexně zabezpečena a vybavena nepropustným dnem s izolací, dále systémem odvodu skládkových a povrchových vod a účinným odplyňovacím systémem. Samozřejmostí je pravidelně prováděná kontrola kvality podzemních vod v monitorovacích vrtech, deratizace a dodržování čistoty celého areálu skládky.

Ročně je zde ukládáno přibližně 37 000 t odpadů. Celková plocha skládky je 12 ha, plánovaná doba skládkování je 30 let. Jednotlivé části skládky se budují postupně, po etapách, od listopadu roku 1998 je v provozu již II. etapa skládky s kapacitou 293 000 m3 a plánovanou dobou skládkování 10-12 let. Skládka je průběžně rekultivována. V září 2008 byla vybudována III. etapa skládky s kapacitou 270 000 m3 a životností 10 let1.

Metoda

Indikátor „Nakládání s komunálním odpadem“ vyčísluje způsob, jakým je nakládáno s komunálním odpadem. Udává, kolik kilogramů a jaký podíl je skládkován, spalován, separován a opětovně využit.

Data - údaje o komunálním odpadu za rok 2013 byla získána od jednotlivých obcí mikroregionu „Drahanská vrchovina“. Všech jedenáct obcí dodalo údaje od firmy RESPONO, a. s., která má v daných obcích na starosti nakládání s odpady.

1Zdroj: http://www.respono.cz

Tabulka 1 – Rozdělení druhů odpadů v mikroregionu „Drahanská vrchovina“

| Recyklováno (separováno a opětovně využito) | Kompozit | 2 336 kg |
| --- | --- | --- |
|  | Plast | 70 290 kg |
|  | Sklo | 83 426 kg |
|  | Papír | 59 713 kg |
|  | Kovy | 8 710 kg |
|  | Stavební odpad | 97 290 kg |
|  | Bioodpad | 236 672 kg |
|  | celkem | 558 437 kg |
| Dále vytříděno | Nebezpečný odpad | 7 213 kg |
|  | Pneumatiky | 1 779 kg |
|  | celkem | 8 992 kg |
| Skládkováno | Směsný odpad | 1 547 429 kg |
|  | Biol.nerozlož.odpad | 26 230 kg |
|  | celkem | 1 573 659 kg |
| CELKEM 2 141 088 kg |

Výsledky indikátoru za mikroregion „Drahanská vrchovina“

Celková produkce komunálního odpadu v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2013 je  2 141,08 tun. Na jednoho obyvatele mikroregionu připadá množství 267,15 kg.

V porovnání s rokem 2012 se snížil objem produkovaného odpadu o 18,65 tun , tzn. snížení o 7,09 kg na obyvatele ročně. Podrobnosti o jednotlivých obcích uvádí tabulka 2. Nejmenší produkce odpadu na obyvatele je zaznamenána v obcích Podomí a Krásensku, nejvyšší pak v obcích Luleč a Nové Sady.

Tabulka 2- Celková produkce komunálního odpadu v obcích mikroregionu

| Obec | Počet obyvatel | Komunální odpad celkem / t | Kg/os/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Luleč | 851 | 418,80 | 492,12 |
| Nové Sady | 88 | 36,66 | 416,67 |
| Olšany | 548 | 176,61 | 322,66 |
| Ruprechtov | 570 | 172,67 | 302,94 |
| Nemojany | 660 | 167,57 | 253,90 |
| Drnovice | 2369 | 585,92 | 247,33 |
| Račice-P. | 1 147 | 254,29 | 221,70 |
| Studnice | 472 | 92,96 | 195,48 |
| Ježkovice | 369 | 65,65 | 177,93 |
| Krásensko | 418 | 73,37 | 175,54 |
| Podomí | 425 | 71,29 | 167,75 |
| Mikroregion | 7 781 | 2115,10 | 267,15 |

Vytříděný odpad

Vytříděným odpadem se rozumí odpad, který není skládkován, patří sem tedy i separovaný a opětovně využitý odpad. Z celkové produkce komunálního odpadu bylo za rok 2013 v mikroregionu „Drahanská vrchovina“ vytříděno 18,31 % odpadu což činí 524,02 tun. Z toho je určeno k recyklaci 97 %. Každý obyvatel ročně vytřídí 67,34 kg odpadu.

Separovaný a opětovně využitý odpad (recyklováno)

Celková produkce recyklovaného (separovaného a opětovně využitého odpadu) za rok 2013 je  558,437 tun, což činí 26,40 % z celkové produkce komunálního odpadu.

Množství jednotlivých druhů odpadu v kilogramech jsou uvedeny v tabulce 3 a podíl jednotlivých druhů odpadu určeného k recyklaci znázorňuje graf 1.

Nejvyšší podíl zde má stavební odpad, který je firmou RESPONO, a. s., dále využit jako stavební materiál. Z tradičních položek separovaného odpadu má nejvyšší podíl na celkové produkci sklo, plast a papír a nejmenší potom kompozitní odpad, do kterého patří především nápojové kartony a jiné obaly z několika různých materiálů.

Tabulka 3 – Produkce separovaného a opětovně využitého odpadu za rok 2013

|  | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Stavební odpad | 93 608 kg | 17,86% | 97 290 | 17,42% |
| Sklo | 83 007 kg | 15,84% | 83 426 | 14,93% |
| Plasty | 72492 kg | 13,83% | 70 290 | 12,58% |
| Papír | 59 710 kg | 11,39% | 59 713 | 10,69% |
| Kovy | 10 235 kg | 1,95% | 8710 | 1,56% |
| Bioodpad | 202 252 kg | 38,59% | 236 672 | 42,38% |
| Kompozit | 2 724 kg | 0,51% | 2 336 | 0,41% |

Graf 1 – Podíl jednotlivých složek separovaného a opětovně využitého odpadu

Nebezpečný odpad

Celková produkce nebezpečného odpadu za rok 2013 je 7 213 kg, což činí 0,34 % z celkové produkce komunálního odpadu.

Na jednoho obyvatele mikroregionu „Drahanská vrchovina“ tak připadá 0,92 kg nebezpečného odpadu, což je pozitivní snížení oproti roku 2012, kdy se jednalo o 1,41 kg nebezpečného odpadu na jednoho obyvatele.

Nakládání s komunálním odpadem

V grafu 2 a 3 je znázorněno, jaký podíl komunálního odpadu je skládkován, recyklován a dále vytříděn nejen v roce 2013, ale i v předchozích letech.

Největší podíl, a to 73,50 % komunálního odpadu na území mikroregionu „Drahanská vrchovina“ je skládkováno, což je zlepšení proti roku 2012, kdy bylo skládkováno 75,22 % komunálního odpadu.

Snížení podílu skládkovaného odpadu se projevilo ve zvýšení podílu recyklovaného odpadu, a to posunem z loňských 24,18 % na 26,08 % komunálního odpadu.

Graf 2 – Nakládání s komunálním odpadem v roce 2013

Graf 3 – nakládání s komunálním odpadem v letech 2008 – 2013

|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Recyklováno | 22,80% | 29,00% | 16,50% | 17,90% | 24,18% | 26,08% |
|  | Skládkováno | 76,10% | 70,40% | 82,90% | 81,70% | 75,22% | 73,50% |
|  | Dále vytříděno | 1,20% | 0,60% | 0,50% | 0,50% | 0,60% | 0,41% |

Tabulka 4 – složení komunálního odpadu

| Komunální odpad | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
|  | t | % | t | % |
| Celkem | 2 133 957 | 100,00% | 2 115 100 | 100,00% |
| Směsný komunální odpad | 1 596 839 | 74,83% | 1 547 429 | 73,16% |
| Sklo | 83 007 | 3,88% | 83 426 | 3,94% |
| Plast | 72 492 | 3,39% | 70 290 | 3,32% |
| Papír | 59 710 | 2,79% | 59 713 | 2,82% |
| Kov | 10 235 | 0,47% | 8 710 | 0,41% |
| Bioodpad | 202 252 | 9,46% | 236 672 | 11,18% |
| Stavební odpad | 93 608 | 4,37% | 97 290 | 4,59% |
| Kompozit | 2724 | 0,12% | 2 336 | 0,11% |
| Nebezpečný odpad | 10 983 | 0,51% | 7 213 | 0,34% |
| Pneumatiky | 2 107 | 0,09% | 1 779 | 0,08% |

Graf 4 – podíl separovaného odpadu na celkové produkci komunálního odpadu

Graf 5 – celkový objem komunálního odpadu v tunách v letech 2008-2013

Závěr

Roční produkce komunálního odpadu na jednoho obyvatele mikroregionu „Drahanská vrchovina“ je 267,15 kg, což je množství nižší než celostátní průměr  307 kg na obyvatele v roce 2013.

V porovnání s předchozím rokem 2012 se snížil objem produkovaného komunálního odpadu v roce 2013 o 18,8 tun (graf 5) a tím došlo i ke snížení o 7,01 kg na obyvatele ročně.

Mikroregion využívá skládkování vysokého podílu komunálního odpadu (skládkování je nejméně udržitelným způsobem nakládání s odpadem). Tímto způsobem je nakládáno se 73,5% komunálního odpadu, což je ale o 1,4%  méně než v roce 2012. V roce 2013 došlo rovněž ke zvýšení podílu recyklovaného odpadu z loňských 24,5 % na 26,08 %.

Stále však platí, že by měl mikroregion i nadále pokračovat v úsilí působit na občany v oblasti osvěty a informovanosti ohledně produkce a možností využívání separace odpadu.

# Text boxes

2008              2009               2010                2011               2012              2013